### Használati utasítás

Lithofin MN – Kőtisztító

## Lithofin MN - Steinrein

Leírás:	A Lithofin MN–Kőtisztító egy nagyaktivitású, klór- és savmentes speciális tisztítószer kültérre.

Tulajdonságok: A Lithofin MN–Kőtisztító oldja a különböző felületi szennyeződéseket, kiváltképp a növények okozta sötét és zöld elszíneződéseket, lerakódásokat, amik pl. egy fa alatti burkolaton keletkezhetnek. Néhány nap után a feloldott szennyeződéseket az eső könnyen lemossa, vagy vízzel könnyen lemoshatóak. A Lithofin MN–Kőtisztítót megelőző jelleggel is használhatjuk, a kezelt felület 1 éven át szennyeződésmentes marad.

Alkalmazási	A Lithofin MN–Kőtisztítót kültéri használatra javasoljuk természetes kőre, terület: 	betontermékekre, mint pl. sírkőre, szoborra, lépcsőre és egyéb burkolatokra.

Alkalmazás:	A Lithofin MN–Kőtisztítót száraz, esőmentes időjárás esetén alkalmazzuk. Fordítsuk el a szórófejet. Bőségesen permetezzük a szert a felületre. Néhány nap múlva a szennyeződés feloldódik, amit egy kefével való átdörzsölés után vízzel könnyen eltávolíthatunk, vagy amit az idő folyamán az eső egyszerűen lemos. Erős szennyeződés esetén a Lithofin MN–Erős kőtisztító használatát javasoljuk, majd megelőzés céljából a Lithofin MN–Kőtisztító évenkénti alkalmazását.

Figyelmeztetés!	A Lithofin MN–Kőtisztító +5 (C és +25 (C közötti burkolat hőmérséklet esetén használható úgy, hogy pár napig a vízzel való érintkezést kerüljük el. Ha a  növényeknek a Lithofin MN–Kőtisztítóval való kapcsolatba kerülése elkerülhetetlen, a tisztító munka után jól mossuk le őket.

Adagolás:	A szennyeződés mértékétől függően kb. 6-8 m2/0,5 liter.

Tárolás:	Száraz és hűvös helyen, felbontatlanul kb. 5 évig felhasználható. Gyermekek elől elzárandó.

Biztonság:	Ha a Lithofin MN–Kőtisztító szembe kerül, mossuk ki, a munkafolyamat végén mossunk kezet.

Összetétel:	Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil-, kloridok 2,5g/100g.