### Használati utasítás

Lithofin Fleckstop W

Vizesbázisú speciális impregnálószer

Leírás:	A Lithofin Fleckstop W egy speciális, vizes bázisú, oldószermentes impregnálószer.

Tulajdonságok:	A Lithofin Fleckstop W beszívódik a kezelt felület pórusaiba, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a burkolat belsejébe, leperegnek róla. Az olaj és zsír nem szívódik be, a szennyeződésekkel együtt lemosható. A polírozott felületen az impregnálás előtt bor, narancslé, cola stb. miatt keletkező matt fényű részek a Lithofin Fleckstop W használatával mérsékelhetőek. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni. A burkolat színe néhány kőtípusnál kis mértékben elmélyülhet.

Alkalmazási	A Lithofin Fleckstop W alkalmas minden
terület: 	szívóképes természetes és műkőre, betontermékekre, cottóra, terrakottára stb., 
 	polírozott, mattcsiszolt és bányanyers felületre, stb.

Alkalmazás:	A Lithofin Fleckstop W-t a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel, hengerrel vagy kerti permetezőgép segítségével egyenletesen vigyük fel. Nagy szívóképességű felület esetén az eljárást kb. 5 perc után ismételjük meg. A felesleges mennyiséget kb. 1-2 percen belül töröljük le egy száraz ronggyal. Ha a száradási folyamat már megkezdődött, egy textíliát Lithofin Fleckstop W-vel nedvesítsünk be, majd a felesleges szert távolítsuk el. Javasoljuk az impregnálószer kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés!	A burkolat hőmérsékletnek +10 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szívóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg, pvc és lakozott felületet védjük a szertől, valamint az impregnálás után a felületet 2-3 napig védjük az esőtől és a nedvességtől.

Adagolás:	Az alaptalaj szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter.

Száradási idő:	Kb. 1 óra, a teljes száradás 48 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet.

Tartósság: 	Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tárolás:	Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
3 évig felhasználható.

Biztonság:	A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni. Száradás után az egészségre nem jelent veszélyt.

Összetétel:	Víz, polimerek, segédanyagok.